## Slide 1: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Professora: Leslye Estefania Castro Eras

## Slide 2: GRACEFT
Especificar o comportamentno de um sistema sequencial que evolui com o tempo.
Não esta disponível para CLPs mais antigos ou para os de pequeno porte.

## Slide 3: Método de conversão de Grafcet em ladder
Muito simples
Confiável
Utiliza instruções básicas disponíveis em qualquer CLP
Pode ser utilizado como modelo para documentação do sistema,uma vez que é um método formal sistematizado
Possibilita o trabalho em equipe de desenvol

## Slide 4: Sequencia de procedimentos para o projeto
1.Graceft descritivo: Escrever cada etapa de operação em sequência e forneça uma identificação a cada uma.
2.Criação das tabelas de associações: Associa-se um bit de memoria auxiliar interna a cada transição e também um bit a cada etapa.
3.Graceft nível 2: Fornecer detalhes como nome e o endereço da saída do CLP.
4.Criação do programa Ladder a partir das equações das transições, etapa e ações.

## Slide 5: Sequencia de procedimentos para o projeto
SEÇÕES DO PROGRAMA:
1. Ativação da etapa inicial (first scan).
2. Detecção de bordas.
3. Equações das transições.
4. Desativação/ativação das etapasás
5. Ativação das ações associadas as etapas

## Slide 6: etapas
Ativa nível lógica 1
Inativa nível lógico 0
Exemplo:
Creamos três variáveis lógicas
X10,X15 e X20
XI=1 ETAPA ATIVA (I=10 OU 15 OU 20)
Cada etapa corresponde a um bit de memoria, no CLP da
Allen-Braklley (Rslogic 500):
B3.0/0 =X10
B3.0/0 =X15
B3.0/0 =X20

## Slide 7: etapas
Para Zelio Fost poderia ser:
M1 =X10
M2=X15
M3=X20
Para Siemens poderia ser:
M0.1 =X10
M0.2=X15
M0.3=X20

## Slide 8: Etapa inicial
Etapa que fica ativa quando o sistema é ligado.
SIEMENS S7-200 o bit SM0.1 (FIRST SCAN)
MICROLOGIX (Allen Bradley) o bit S1:15 (FIRST PASS)
CASO O CLP NÃO DISPONHA PODE SE IMPLENTAR:

## Slide 9: Etapa inicial
M1 E M2 inicialmente em 0. No primeiro ciclo o contacto normalmente fechado de M2 permite que M1 seja ativado. Ao final do primeirio ciclo M1 e M2 estão ativadas.
No segundo ciclo o contato da bobina auxiliar de M2 fica aberto e desliga a bobina M1, a bobina M2 fica ativa enquanto o CLP estiver ligado.
Somente no primeiro ciclo de varredura M1 fica ativo, sendo o bit sinalizador de first scan.

## Slide 10: Etapa inicial
Se a etapa inicial é 5 esta deve ser colocada em 1 e as outras em 0. Para o exemplo da figura anterior.

## Slide 11: TRANSIÇÕES
Para que uma transição ocorra, duas condições devem ser satisfeitias:
Todas as etapas inmediamente prescedentes da transição devem estar ativadas.
A receptividade a que está associdada deve ter nível lógica 1.
Associar um bit a cada uma das transições:
TJ=1 TRANSIÇÃO HABILITADA
TJ=0 TRANSIÇÃO DESABILITADA

## Slide 12: TRANSIÇÕES
Se a variável de transição é habilitada, a etapa anterior (ou anteriores) é desativadas a posterior ativada.

## Slide 13: TRANSIÇÕES
Tij= Xj.C1
Em que Tij é a transição entre as etapas Xi e Xj
Tjk= Xj.C2
Em que Tij é a transição entre as etapas Xj e Xk

## Slide 14: Sequencias simples
A transição T1 da etapa E3 para Etapa E4:
Ti= E3. P
Usar funções de reset e set para desativar a etapa anterior e ativar a posterior

## Slide 15: Divergência e

## Slide 16: Divergência e convergência

## Slide 17: Divergência or
Prioridade as transições e mutuamente exclusivas.

## Slide 18: Convergência or

## Slide 19: acões
As ações são equacionadas com base no novo estado das etapas.
Normalmente associadas a saídas, mas podem incidir em variáveis internas, com incremento de contadores e inicialização de temporizadores por exemplo.
Acão normal: quando pelo menos uma das etapas a que esta associada esta ativada

## Slide 20: acões
Azões condicionais: Somente são realizadas se a etapa ativa e uma (o mais) condição satisfeita

## Slide 21: acões
Azões memorizadas: Basta que Xi ou Xj seja acionada por um único ciclo de varredura para que a ação fique ativa permanentemente, assim permanecendo enquanto não for ativada nehuma das etapas, Xk ou Xl

## Slide 22: acões
Acões que envolvem temporizdores: iniciar uma temporização é uma ação tipicamente interna.

## Slide 23: acões
Acões com retardo para iniciar

## Slide 24: acões
Acões limitadas no tempo , ocorrem somente durante um intervalo de tempo.

## Slide 25: acões
Acão impulsional: um único ciclo de barredura.

## Slide 26: Exemplo: furadeira vertical
Uma furadeira vertical deve ser automatizada. O principio de funcionamento é o seguinte: Inicialmente, se o cabeçote da furadeira estiver na posição mais alta (h) e o botão de partida (P) for presionado, deve-se ligar o motor da broca e descer em velocidadealta até encontrar o sensor de posição intermediária (b1). A partir desse ponto deve continuar descend com velocidade reducida até encontrar o sensor de posição mais baixa (b2). Atingindo o sensor, deve subir em velovidade alta até encontrar o sensor de posição mais alta (h), quando então deve desligar os motores de subida da broca. Considere duas sáida para controlar a velocidad (alta e baixa) e também duas saidas para controlar o snetido de deslocamento (sobe e desce)

## Slide 27: Exemplo: furadeira vertical
GRACEFT NIVEL 1

## Slide 28: Exemplo: furadeira vertical
TABELAS DE ASSOCIAÇÃO

## Slide 29: Exemplo: furadeira vertical
TABELAS DE ASSOCIAÇÃO

## Slide 30: Exemplo: furadeira vertical
TABELAS DE ASSOCIAÇÃO

## Slide 31: Exemplo: furadeira vertical
GRAFCET NIVEL 2

## Slide 32: Exemplo: furadeira vertical
LADDER

## Slide 33: Exemplo: furadeira vertical
LADDER

## Slide 34: Exemplo: furadeira vertical
LADDER

## Slide 35: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 36: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 37: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 38: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 39: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 40: Exemplo: furadeira vertical
LADDER: SET (E0)

## Slide 41: TAREFA